Коммерческое предложение.

UNOSTAR

Полуавтоматический трафаретный печатный станок с высокой точностью печати.

Производство CMP-ARGON (Италия). Имеет электромеханический принцип действия. Станок относится к типу оборудования, предназначенного для высокоточной печати, т.к. позволяет осуществлять тонкие регулировки всех параметров печати и обеспечивает высокую точность приводок. На практике это позволяет печатать полноцветные растровые изображения с высокой линиатурой, а при лакировании наносить очень равномерный слой лака.

Может применяться для печати по бумаге, картону, самоклеящейся пленке, листовым пластикам, дереву, металлу, бумажным и полиэтиленовым пакетам и др.

Характеристики:

Работа станка происходит под управлением электронного программируемого устройства PLC. Благодаря использованию электропривода (двигатель переменного тока с инвертером) все движения осуществляются очень мягко и равномерно, что позволяет добиваться неизменности параметров печати в течение всего цикла. Использование пневматических компенсаторов предотвращает вибрации и удары при перемещении рамы в крайние вернее и нижние положения, что позволяет избегать дефектов печати и увеличивает срок службы станка.

Все управление процессом печати производится с пульта, расположенного на передней панели. При этом ряд регулировок производится даже без приостановки работы.

Точное совмещение цветов при печати производится с помощью микрометрических винтов по 3 осям. Быстроту и точность совмещения обеспечивает  специальная шкала, которая также позволяет контролировать постоянство приводок в процессе печати тиража.

Длина хода движения ракеля при помощи магнитных ограничителей.

Устройство Lift-O-Mat осуществляет автоматический отрыв печатной формы синхронно с движением ракеля, что обеспечивает максимально острый угол прогибания сетки под давлением ракеля. В результате удается избежать прилипания сетки к печатному листу и улучшается пропечатывание мелких деталей рисунка.

Регулировка скорости всех шагов печатного цикла: поднимания и опускания рамы, движения ракеля и орошения производится с панели управления и без остановки печати.

Микрометрическая регулировка давления ракеля позволяет точно регулировать толщину слоя краски или лака и их расход. Регулировка печатного зазора off-contact по четырем углам печатной формы.

Возможность установки рам различных форматов. Установка и замена рам производится быстро и легко, благодаря пневматическим зажимам.

Печатный стол изготовлен из нержавеющей стали имеет вакуумный прижим листа с функцией предварительного вакуума (pre-vacuum).

Три цикла работы: ручной, когда каждый шаг работы производится по команде оператора, одиночный цикл, автоматический, т.е. циклы повторяются автоматически с задержкой, задаваемой встроенным таймером.

В комплект поставки входят три пары ракелей и контр-ракелей, педаль.

|  | Мод.1 | Мод.2 | Мод.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальный формат печати, см | 50х70 | 90х120 | 105х155 |
| Максимальный формат рамы, см | 83х94 | 123х140 | 135х178 |
| Максимальная толщина листа, мм | 25 | 25 | 25 |
| Теоретическая производительность, цикл/час | 900 | 800 | 750 |
| Длина, мм | 1300 | 1750 | 2130 |
| Ширина, мм | 1230 | 1610 | 1750 |
| Высота, мм | 1450 | 1450 | 1450 |
| Пневмопитание | 4-6 бар, 15л/мин | 4-6 бар, 15л/мин | 4-6 бар, 15л/мин |
| Электропитание | 380 В | 380 В | 380 В |
| Мощность, кВт | 1,5 | 2,2 | 3,5 |
| Вес, кг | 520 | 640 | 750 |

Преимущества:

- Очень высокая точность печати

- Исключительная надежность

- Широкий спектр запечатываемых материалов

Автоматическое устройство заднего съема листа LEVAFOGLIO POSTERIORE. Работает синхронно с печатной машиной, осуществляя съем листа с печатного стола и переносит его на конвейер сушильного устройства при помощи собственного транспортера. Максимальная плотность листа 2000 г/см3.

Станок UNOSTAR с устройством заднего съема листов

Шкала приводки					        Магнитные переключатели длины хода ракеля

Регулировка давления ракеля со шкалами	Регулировка печатного зазора off-contact